ภาวะเรือนกระจก

พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว บรรยากาศของโลกทำหน้าที่ปกป้องรังสีคลื่นสั้น ไม่ให้ลงมาทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกได้  โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุด ดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์ จนทำให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูงและแตกตัวเป็นประจุ (บางครั้งเราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุนี้ว่า ไอโอโนสเฟียร์ มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุสำหรับการสื่อสาร)    รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลงมา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร  แสงแดดหรือแสงที่ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพื้นโลก  รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น 
ไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์  ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่สามารถส่องทะลุชั้นบรรยากาศได้

ภาพที่ 1  การกรองรังสีของบรรยากาศ

พลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์

ร้อยละ 95 ของรังสีที่แผ่จากดวงอาทิตย์มีความยาวคลื่น 0.1 – 2.5 ไมโครเมตร (100 นาโนเมตร – 2,500 นาโนเมตร) 
ในจำนวนนี้เป็นรังสีอุลตราไวโอเล็ต 7%  แสงที่ตามองเห็น 43%  รังสีอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) 49%   โดยมีรังสีแกมมา 
รังสีเอ็กซ์ และคลื่นวิทยุ เพียง 1%   ทั้งนี้โดยมีความยาวคลื่นที่ให้พลังงานมากที่สุด ((max) อยู่ที่ 500 นาโนเมตร  ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง

ภาพที่ 2  การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ และการแผ่รังสีของโลก

พลังงานที่โลกแผ่ออกมา

เมื่อโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ก็จะดูดกลืนพลังงานและแผ่รังสีออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด  ซึ่งมีความยาวคลื่น 2.5 – 30 ไมโครเมตร โดยมีความยาวคลื่นที่ให้พลังงานมากที่สุด ((max) อยู่ที่ 10 ไมโครเมตร (0.01 มิลลิเมตร)  
เรามักเรียกรังสีช่วงนี้ว่า “รังสีคลื่นสั้น” (Shortwave) เพราะว่ามี (max อยู่ในย่านที่ตามองเห็น   และเรียกรังสีที่โลกแผ่ออกมาว่า “รังสีคลื่นยาว” (Longwave) เพราะว่ามี (max อยู่ในย่านอินฟราเรด ดังภาพที่ 2

หมายเหตุ:  1 เมตร (m)  = 1,000,000 ไมโครเมตร ((m) = 1,000,000,000 นาโนเมตร (nm)

ตัวอย่างที่ 1: โลกแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น 10 ไมโครเมตร (0.00001008 m) สู่อวกาศ แสดงว่าโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่าไร T = 0.00289 / (max = 0.00289 / 0.00001008 = 288 K

สมดุลพลังงานของโลก

โลกของเราได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ 100%  แต่จะสะท้อนพลังงานจำนวน 30% กลับคืนสู่อวกาศ  พลังงานที่โลกดูดกลืนไว้ จะแผ่รังสีออกมาในรูปของคลื่นอินฟราเรด จากบรรยากาศเป็นจำนวน 58% และจากพื้นผิวเป็นจำนวน 12% ตามบัญชีที่แสดงต่อไปนี้

บัญชีพลังงานของโลก

(Planetary Energy Budget)

| พลังงานขาเข้า | พลังงานขาออก |
| --- | --- |
| พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ 100 รวม 100 | สะท้อนกลับคืนอวกาศ 30 บรรยากาศแผ่รังสีสู่อวกาศ 58 พื้นโลกแผ่รังสีสู่อวกาศ 12 รวม 100 |

ภาพที่ 3  พลังงานที่โลกได้รับและสะท้อนออก

พลังงานที่แผ่จากโลก	=	พลังงานที่โลกดูดกลืนไว้

ให้ 	อุณหภูมิของโลก = T

รัศมีของโลก = R

พื้นผิวของโลก = 4(R2

พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับต่อพื้นที่ (energy flux) = F = 1,370 วัตต์/ตารางเมตร

กฎของสเตฟาน-โบลท์มานน์  F  =  (T4

โดยที่ ( = 5.67 x 10-8  วัตต์/ตารางเมตร K4

อัตราส่วนการสะท้อนแสงของโลก = A = 0.3

พลังงานที่แผ่จากโลก = F x พื้นที่ผิวของโลก = (T4 x 4(R2 (กฎของสเตฟาน-โบลท์มานน์ S = (T4)

พลังงานที่โลกดูดกลืน = พลังงานที่โลกได้รับ – พลังงานที่สะท้อนออก (ภาพที่ 3) = (R2 x F - (R2 x F x A = (R2 x F (1-A)

พลังงานที่แผ่จากโลก = พลังงานที่โลกดูดกลืนไว้ (T4 x (R2 = (R2 x F (1-A) (T4 = F/4 (1-A) T = 4( F/4( (1-A) = 4( (1,370 / 4 x 5.67 x 10-8) x (1-0.3) K2 = 255 K

อุณหภูมิของโลก (T) ที่คำนวณได้จากตารางข้างบนมีค่า 255 K หรือ -18(C  นั้น เป็นอุณหภูมิซึ่งเกิดจากพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว  ทว่าความจริงบนพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ย 288 K หรือ 15(C  (จากตัวอย่างที่ 1)  ซึ่งสูงกว่าที่คำนวณได้ถึง 15 - (-18)(C  = 33(C  นั่นหมายความว่า โลกมีแหล่งความร้อนในบรรยากาศ (ดูภาพที่ 5)

ภาวะเรือนกระจก

บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21% ก๊าซอาร์กอน 0.9% นอกนั้นเป็น ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนเล็กน้อย  แม้ว่าไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน จะเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก  ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทำให้อุณหภูมิของโลกอบอุ่น  เราเรียกก๊าซพวกนี้ว่า “ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse gas)

ตารางที่ 1:  ก๊าซเรือนกระจก

| ก๊าซเรือนกระจก | ปริมาณก๊าซในบรรยากาศ (ต่อล้านส่วน) |
| --- | --- |
| ไอน้ำ | 40,000 |
| คาร์บอนไดออกไซด์ | 360 |
| มีเทน | 1.7 |
| ไนตรัสออกไซด์ | 0.3 |
| โอโซน | 0.01 |

“เรือนกระจก” หมายถึง โรงเพาะปลูกต้นไม้ ซึ่งมีผนังที่ห่อหุ้มด้วยวัสดุโปร่งใส เช่น แก้ว หรือพลาสติก เพื่อป้องกันมิให้สูญเสียความร้อนออกไป ทำให้อากาศภายในมีอุณหภูมิสูง ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต    โลกของเราก็มีสภาวะนี้เรียกว่า “ภาวะเรือนกระจก” (Greenhouse effect)  โมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ จะทำหน้าที่ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดที่โลกแผ่ออกมา ไม่ให้พลังงานสูญหายไปในอวกาศจนหมด ซึ่งช่วยให้โลกมีอุณหภูมิอบอุ่นขึ้น

ภาพที่ 4   ภาวะเรือนกระจก

หากพิจารณาเปรียบเทียบโลกและดวงจันทร์ ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์พอๆ กัน  โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15(C  อุณหภูมิเวลากลางวันและกลางคืนบนโลกแตกต่างกันประมาณ 10 - 20(C   แต่ด้านที่รับแสงอาทิตย์ของดวงจันทร์มีอุณหภูมิสูงถึง  130(C และด้านเงามืดมีอุณหภูมิต่ำถึง -180(C   ดังนั้นกลางวันและกลางคืนบนดวงจันทร์จึงมีอุณหภูมิแตกต่างกันถึง 310(C  การที่กลางวันและกลางคืนบนโลกไม่แตกต่างกันมากเป็นเพราะ โลกมีการถ่ายเทพลังงานในชั้นบรรยากาศ   ในเวลากลางวันเมฆและบรรยากาศจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งออกไป ทำให้อุณหภูมิไม่สูงมาก  และรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากไอน้ำและก๊าซเรือนกระจก ช่วยรักษาอุณหภูมิไว้ไม่ให้ต่ำมากเวลากลางคืน  ส่วนบนดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศ ในหมุนเวียนพลังงาน และพาความร้อน กลางวันและกลางคืนจึงมีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก

ภาพที่ 5   บทบาทของเมฆในการรักษาอุณหภูมิ

จะเห็นได้ว่า ภาวะเรือนกระจกมีคุณประโยชน์ เพราะช่วยให้โลกมีความอบอุ่น และทำให้น้ำบนพื้นโลกมีครบทั้งสาม สถานะ  จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต   ดังนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ต้องการจะหาดาวเคราะห์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิต เขาจะมองหาดาวที่มีสเปคตรัมของก๊าซเรือนกระจก

ภาพที่ 6 ภาวะเรือนกระจกช่วยให้โลกอบอุ่น