อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge)

###### อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน (Rain Gauge)

###### รายการวัสดุอุปกรณ์

1.    กรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   15  มิลลิเมตร  จำนวน  1 อัน

- กระบอกตวง ขนาด  100  ลูกบาศก์เซนติเมตร   จำนวน   1 กระบอก

- ท่อ  PVC ขนาด  4 นิ้ว  ยาว  32 เซนติเมตร  จำนวน  1 ท่อน

- แผ่นพลาสติก ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร  จำนวน  1 แผ่น

- โฟม หนา  1 นิ้ว  ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร   จำนวน  1  แผ่น

## วิธีการประกอบ

- ตัดปลายกรวยด้านล่างออกประมาณ  3 เซนติเมตร

- ตัดกรวยด้านบนออกประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร   ให้ปากกรวยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4  นิ้ว

- ใช้มีดหรือกระดาษทรายแต่งปากกรวย ให้มีลักษณะยอดเป็นมุมแหลม

- ตัดโฟมเป็นวงกลมขนาดเท่ากับท่อ  PVC แล้วเจาะรูเพื่อสวมกรวยที่ตัดเสร็จแล้ว

- นำท่อ  PVC ติดกับแผ่นพลาสติก โดยให้ท่อตั้งอยู่ตรงกลางแผ่น และติดกาวกันน้ำ

- ขัดและพ่นสีท่อเพื่อความสวยงาม

- วางกระบอกตวงไว้ตรงกลางท่อ

- สวมกรวยที่ติดกับแผ่นโฟม เข้ากับท่อ PVC โดยให้ส่วนล่างของกรวย สวมเข้ากับกระบอกตวง

### วิธีการใช้งาน และอ่านข้อมูลอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน

- ตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนไว้ในที่โล่ง และสูงจากพื้นประมาณ  1 เมตร

- ตั้งกระบอกให้ตั้งฉากและมั่นคง ไม่สั่นหรือโยก แล้วจึงกำหนดเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล

- เมื่อถึงกำหนดเวลาเก็บข้อมูล ให้นำกรวยออกจากกระบอกวัดน้ำฝน

- หยิบเอากระบอกตวงในท่อ  PVC

- อ่านค่าที่ได้จากกระบอกตวงโดยกำหนดให้  10 มิลลิลิตร  ของน้ำในกระบอกตวง เท่ากับ ค่าปริมาณน้ำฝน  1 มิลลิเมตร

- หากค่าปริมาณน้ำฝนมีมากกว่า 10 มิลลิเมตร น้ำฝนจะล้นเข้ามาอยู่ในท่อ PVC ให้ตวงปริมาณน้ำที่ล้นออกมาด้วย แล้วจดบันทึกปริมาณน้ำฝนทั้งหมด

- เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำกระบอกตวง และกรวยประกอบเข้าด้วยกัน แล้วนำไปวางไว้ที่เดิม

# Text boxes

2

1

5

3

4